La lecture au micromètre (palmer)

Nom et prénom :

1 - Identifiez les différentes parties du micromètre. Associez les repères et les désignations.

|  | TOUCHE FIXE |  | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOUCHE MOBILE |  | B |  |
|  | CORPS |  | C |  |
|  | BAGUE DE BLOCAGE |  | D |  |
|  | TAMBOUR |  | E |  |
|  | DOUILLE DE LECTURE (tambour) |  | F |  |
|  | FOURREAU (Règle graduée) |  | G |  |
|  | BOUTON A FRICTION |  | H |  |
|  |  | -------------- |  |  |
|  | PLAQUETTE ISOLANTE |  | I |  |

2 - La précision de lecture du micromètre est de :

| ( | ) | 0,001 mm |
| --- | --- | --- |
| ( | ) | 0,01 mm |
| ( ) | 1 mm |
| ( ) | 10 mm |
| ( | ) | 0,0001 mm |
| ( | ) | 0,1 mm |

3 à 10 - La lecture de la côte sur le micromètre est de : (cocher la bonne réponse)

| ( | ) | 37,1 | ( | ) | 36,78 | ( | ) | 36,47 | ( | ) | 35,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ) | 37,01 | ( | ) | 37,28 | ( | ) | 35,97 | ( | ) | 36,18 |
| ( | ) | 37,51 | ( | ) | 36,28 | ( | ) | 36,03 | ( | ) | 37,18 |
| ( | ) | 36,01 | ( | ) | 35,28 | ( | ) | 35,47 | ( | ) | 35,18 |
| ( | ) | 36,1 | ( | ) | 36,30 | ( | ) | 36,97 | ( | ) | 36,68 |

| ( | ) | 36,97 | ( | ) | 56 | ( | ) | 56,34 | ( | ) | 55,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ) | 35,53 | ( | ) | 55,98 | ( | ) | 55,34 | ( | ) | 55,51 |
| ( | ) | 35,47 | ( | ) | 56,98 | ( | ) | 56,84 | ( | ) | 55,50 |
| ( | ) | 35,97 | ( | ) | 55,48 | ( | ) | 54,34 | ( | ) | 56,01 |
| ( | ) | 36,47 | ( | ) | 56,48 | ( | ) | 55,84 | ( | ) | 55,01 |

11 à 18 - La lecture de la côte sur le micromètre est de : (écrire la réponse sous le dessin)

________________	_____________	_______________	___________

________________	_____________	_______________	___________